## Slide 1: EVS产品使用培训

## Slide 2: 视觉解决方案
1.摄像头和光学部件（镜头，透镜等）
2.光源
3.传感器
4.PC平台或控制器
5.检测软件
6.数字I/O和通信

## Slide 3: 视觉解决方案实施注意点
1.有没有外来光，是否会干扰到成像
2.有没有安装空间
3.有没有振动
4.布线有没有空间干扰\拉扯
5.产品位置是否稳定
6.硬件安装配置好后是否固定，包括镜头光圈和焦距

## Slide 4: 图像清晰 对比明显

## Slide 5: 预处理的运用
去除干扰
强调边缘
图像计算
图像改善
二值化前后

## Slide 6: 图像处理步骤
1.拍摄（通过打光，调节镜头得到清晰图像)
2.预处理（将图像数据转化成易于计算处理的图像，特征要明显）
3.图像分析（根据检测目的进行处理，得到结果，快速计算出结果，高精度）
4.输出结果（定义通讯方式，快速输出结果）

## Slide 7: EVS的特点
工具丰富
兼容性强
使用简单易上手
易于扩展
现场调试灵活

## Slide 8: 软件使用基本流程
设定选择
CCD设定
基准图像注册
算法工具添加
输出结果

## Slide 9
CCD设定
设定选择
基准图像注册
工具添加
已添加的工具

## Slide 10
设定编辑
一个设定里包括了一个完整的检测项的参数设定，可以通过增删选操作设置检测设定

## Slide 11
CCD设定界面
包含CCD部分常用参数的设置
对CCD触发模式和信号的设定

## Slide 12
CCD设定界面
对光源的控制进行设置
可以对取到图片先做一次预处理

## Slide 13
注册基准图像
注册一个标准化图片作为基准图像，算法工具添加以此为基础

## Slide 14
添加算法工具
按工具类别分成12种，每个下面有数个算法工具，可根据需要添加算法工具

## Slide 15
算法设定
这里可以对算法参数进行设定，包括图像的ROI设置，图像的预处理，检测条件设置，判定条件设置。
当检测项对位置有需求时，需要加载补正源，可以拿当前取到的图像和基准图像对比，做出位置补正。补正源是另一个单独的算法